## Slide 1: Técnicas de Aprendizagem Automática para Previsão da Capacidade de PTDs

## Slide 2: TABLE OF CONTENTS 01 04 02 03
ANÁLISE DOS DADOS
REGRESSÃO
CLASSIFICAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO
05
CONCLUSÃO

## Slide 3: Objectivos do trabalho
Classificação
Previsão do nível de utilização da rede (baixa, média ou alta), consequentemente encontrado locais aptos para expansão da rede de estações de carregamento de VEs.
Estimação da variável dependente contínua "Folga da Rede", prevendo assim a capacidade restante da rede com base em parâmetros relevantes.
Regressão

## Slide 4: Modelos utilizados
Regressão
Classificação
Linear SVC
Árvore de decisão
Árvore de decisão
Regressão Linear
K‑vizinhos mais próximos (KNN)
Rede Neuronal
Linear SVR
Rede Neuronal

## Slide 5: ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS 01

## Slide 6: Análise Exploratória
LED_Ratio
maioria dos PTDs já com níveis elevados de LED, mas ainda há margem de melhoria
Util_Decimal
rede em média subcarregada (concentração entre 0.2 e 0.6)
Cap_PTD_kVA
é o preditor mais correlacionado com a folga de potência

## Slide 7: Variáveis e correlação
PFolga_PTD
Ganho_LED_PTD
D_PTD
Rate_Ineficiencia
PVE_PTD
utilizRede
Potência instalada [kVA]
N_Clientes
P_IP_Total
P_IP_Inef
LED_Ratio
Variáveis-Alvo
Variáveis de input
N_Luminarias
N_Lampadas
Cap_per_Cliente
Distrito_enc
Concelho_enc

## Slide 8: REGRESSÃO 02

## Slide 9: Resultados da regressão
MAE: 37.45
RSME: 57.3
MAE: 36.3
RSME: 58.7
MAE: 36.7
RSME: 59.4
MAE: 35.4
RSME: 55.4
Linear
Linear SVR
Árvore
Rede Neuronal
Legenda:
MAE (Erro absoluto médio) RSME (Raíz do erro quadrático médio)

## Slide 10: Validação da Regressão
NeuralNet: Treino adequado curvas convergem e gap reduzido
Árvore: Treino adequado curvas convergem e gap reduzido

## Slide 11: Melhor modelo: Rede neuronal A diferença é estatisticamente significativa (p=0.0141 < 0.05).

## Slide 12: CLASSIFICAÇÃO 03

## Slide 13: Resultados da classificação
Accuracy: 0.64
F1: 0.63
Accuracy: 0.65
F1: 0.64
Accuracy: 0.6
F1: 0.52
Accuracy: 0.66
F1: 0.65
KNN
Linear SVC
Árvore
Rede Neuronal

## Slide 14: Métricas por classe (Rede neuronal)
Precision: 0.67
F1: 0.72
Precision: 0.7
F1: 0.6
Precision: 0.54
F1: 0.5
Alto
Médio
Baixo
Métricas por classe
(Árvore)
Precision: 0.68
F1: 0.58
Alto
Médio
Baixo
Precision: 0.67
F1: 0.6
Precision: 0.68
F1: 0.58

## Slide 15: Validação da Classificação
NeuralNet: Treino adequado
Árvore: Treino adequado

## Slide 16: Matriz de confusão

## Slide 17: Melhor modelo: Rede neuronal A diferença é estatisticamente significativa (p=0.0141 < 0.05).

## Slide 18: Perfis de treino
Trade-off entre velocidade de treino e precisão dos
modelos

## Slide 19: DEMONSTRAÇÃO
04

## Slide 20: CONCLUSÃO 05

## Slide 21: Conclusões
No Âmbito do Projeto
Os modelos desenvolvidos são uma ferramenta promissora para triagem e diagnóstico do estado da rede em diversas localizações, com grande potencial no seu uso para descobrir que locais poderiam mais facilmente alojar uma expansão da rede de estações de carregamento de veículos elétricos.
As principais limitações do estudo são: a falta de dados temporais (o que impede prever picos de consumo); o facto de as variáveis geográficas estarem agregadas por concelho, introduzindo ruído; a exclusão da potência contratada devido a muitos valores omissos; o baixo desempenho na classificação da classe "baixo" (F1 ≈ 0,50); e o uso de estimativas teóricas para a carga dos veículos elétricos. Possíveis melhorias futuras incluem a introdução de séries horárias, a resolução dos dados omissos da potência contratada, o uso de modelos ensemble, o reequilíbrio das classes e a validação com dados reais de carregamento de VEs.
Desenvolvimentos Futuros

## Slide 22: Obrigado!
Alguma pergunta?
Rui Santiago 1221402@isep.ipp.pt
Rui Silva 1231105@isep.ipp.pt
Tiago Barros 1231108@isep.ipp.pt